## Slide 1: 為什麼需要 OAuth
讓 AI 工具「拿通行證」，而不是「拿密碼」
01
業界共同標準
MCP 官方規範指定用 OAuth 2.1 驗證身分。不照標準做，主流 AI 工具就接不上。
02
一次建置，內外通用
Claude、ChatGPT、Gemini 都照同一套標準連線，不需要逐家開發。未來內部系統之間，也能用同一套 OAuth 驗證身分。
03
密碼不外流
密碼只在 OAuth Server 輸入。AI 工具只拿到有時效、可隨時收回的通行證。
1 / 5
Notes: 重點一句話：OAuth 讓 AI 工具拿「通行證」，而不是拿「密碼」。三個理由：一、這是 MCP 官方規範指定的身分驗證標準，Claude、ChatGPT、Gemini 都照這套標準來連線，自訂的驗證方式它們接不上。二、只要建置一次，所有符合標準的 AI 工具都能直接使用，不必逐家客製；未來 Web、APP、API 等內部系統之間，也能共用這台 OAuth Server 驗證身分，不再各自處理帳號密碼。三、使用者的統編、帳號、密碼只在 OAuth Server 的登入頁輸入，AI 工具和 MCP Server 都看不到密碼，只拿到幾分鐘就會到期、而且可以隨時收回的通行證。

## Slide 2: 方案 A：OAuth Server 不上雲
2 / 5
對外一律經過公有雲的 Apigee X；API 服務在資訊雲，OAuth Server 與資料庫都在地端
AI 工具
Claude、ChatGPT、Gemini
企業用戶
使用 AI 工具的員工
Apigee X Platform
Gateway 對外入口
提供 MCP
驗證 Token
轉送請求
OAuth Server
負責登入、發通行證
API 服務
API Bank API
API Bank 資料庫
API 相關資料
GMB 資料庫
統編、帳號、密碼
Token 資訊
① 設定 MCP
② 登入驗證
③ 發放 Token
給 AI 工具
④ 帶 Token 呼叫
MCP 工具
轉送
Auth 請求
比對帳密
讀取資料
⑤ 驗證 Token 後呼叫 API
公有雲
資訊雲
地端（On-Premises）
Notes: 方案 A：Apigee X Platform 部署在公有雲，是對外唯一的入口，類似大樓的大門；API 服務在資訊雲；OAuth Server、GMB 資料庫與 API Bank 資料庫都在地端（On-Premises），不上雲。流程：① 員工先在 AI 工具裡新增 MCP 連線，只需設定一次。② 登入請求經過 Apigee 轉送到地端的 OAuth Server，員工在登入頁輸入統編、帳號、密碼，OAuth Server 到 GMB 資料庫比對，並記錄 Token 資訊。③ 確認身分後，OAuth Server 經由 Apigee 發通行證給 AI 工具。④ 之後員工請 AI 查資料時，AI 工具帶著通行證找 Apigee。⑤ Apigee 先驗證通行證，通過後才呼叫資訊雲的 API Bank API，再由 API 服務讀取地端的 API Bank 資料庫。優點：帳號密碼與 Token 相關資料完全留在地端，OAuth Server 與 GMB 資料庫同在一處，登入比對不需跨網路；公有雲只負責對外入口。需要注意：登入流程要經 Apigee 往返地端，需規劃公有雲到地端的安全連線與穩定性。

## Slide 3: 方案 B：OAuth Server 上公有雲
3 / 5
Apigee X 與 OAuth Server 在公有雲，對外一律經過 Apigee；API 服務在資訊雲，資料庫在地端
AI 工具
Claude、ChatGPT、Gemini
企業用戶
使用 AI 工具的員工
Apigee X Platform
Gateway 對外入口
提供 MCP
驗證 Token
轉送請求
OAuth Server
負責登入、發通行證
API 服務
API Bank API
API Bank 資料庫
API 相關資料
GMB 資料庫
統編、帳號、密碼
Token 資訊
① 設定 MCP
② 登入驗證
③ 發放 Token
給 AI 工具
④ 帶 Token 呼叫
MCP 工具
轉送
Auth 請求
比對帳密
讀取資料
⑤ 驗證 Token 後呼叫 API
公有雲
資訊雲
地端（On-Premises）
Notes: 方案 B：Apigee X Platform 與 OAuth Server 都部署在公有雲，對外一律經過 Apigee；API 服務在資訊雲，GMB 資料庫與 API Bank 資料庫都在地端（On-Premises）。流程：① 員工先在 AI 工具裡新增 MCP 連線，只需設定一次。② 登入請求經過 Apigee 轉送到公有雲的 OAuth Server，員工在登入頁輸入統編、帳號、密碼，OAuth Server 再連回地端的 GMB 資料庫比對，並記錄 Token 資訊。③ 確認身分後，OAuth Server 經由 Apigee 發通行證給 AI 工具。④ 之後員工請 AI 查資料時，AI 工具帶著通行證找 Apigee。⑤ Apigee 先驗證通行證，通過後才呼叫資訊雲的 API Bank API，再由 API 服務讀取地端的 API Bank 資料庫。優點：OAuth Server 與 Apigee 同在公有雲，登入與發證反應快，擴充彈性高。需要注意：OAuth Server 每次登入都要跨網路連回地端的 GMB 資料庫比對帳密，這條連線的安全與穩定性需特別規劃；密碼比對的運算發生在公有雲。

## Slide 4: 一步步看：AI 工具怎麼拿到通行證
4 / 5
Notes: 這是 OAuth 最經典的 Authorization Code Flow，加上 PKCE，也是本階段唯一實作的授權流程。① Client 先產生隨機的 code_verifier，並算出它的雜湊 code_challenge。②③ 把使用者的瀏覽器導向 OAuth Server 的 /authorize，帶上 code_challenge、防偽用的 state，以及目標 MCP Server 網址 resource。④ 重點：統編、帳號、密碼只在 OAuth Server 的登入頁輸入，Client 與 MCP Server 都看不到。⑤⑥ OAuth Server 驗證成功後，以一次性的授權碼導回 Client 的 redirect_uri，並附上 iss 讓 Client 確認是哪個 OAuth Server 發的。⑦ Client 用授權碼加原始的 code_verifier 換 Token；OAuth Server 比對雜湊，確保換 Token 的跟發起登入的是同一個 Client，授權碼被攔截也無法使用。⑧ OAuth Server 回傳短效的 JWT Access Token 與 Refresh Token。⑨⑩ Client 帶 Token 呼叫 MCP Server，MCP Server 以 OAuth Server 公布的 JWKS 公鑰驗證簽章、受眾 aud 與到期時間，不需每次回呼 OAuth Server。

## Slide 5: 階段功能規劃
階段 | 功能 | 說明
本階段 | 登入頁 | 使用者只在 OAuth Server 輸入統編、帳號、密碼
本階段 | 標準授權流程 | 採 Authorization Code Flow＋PKCE：確認身分後才發通行證，並防止被攔截冒用
本階段 | Access Token（通行證） | JWT 格式、幾分鐘就到期；MCP Server 可自行驗證真偽
本階段 | Refresh Token（自動續期） | 通行證到期自動換新，不用一直重新登入
本階段 | Client 註冊（CIMD＋預先註冊） | Claude、ChatGPT 以 CIMD 自動註冊；Gemini 由管理員預先註冊
本階段 | Metadata 與 JWKS 端點 | 公開 OAuth Server 的設定與驗證公鑰，讓 AI 工具自動找到登入位置與驗證方式
後續 | Token 撤銷（/revoke） | 登出、帳號停用或異常時作廢 Token，通行證到期後即無法再存取
後續 | 已授權應用管理頁 | 使用者自行查看、取消 AI 工具的存取權
後續 | 多因子驗證（MFA） | 登入時多一道驗證，安全性更高
5 / 5
Notes: 本階段全部自行實作，不使用第三方框架或服務，方便日後接手維護。本階段六項：登入頁；標準授權流程，採 Authorization Code Flow 加 PKCE，並在回應帶 iss 參數；短效的 JWT Access Token；Refresh Token 自動續期，每次換新都輪替；Client 註冊；Metadata 與 JWKS 端點，也就是 OAuth Server 的 Authorization Server Metadata（RFC 8414）與驗證用公鑰。Client 註冊依 MCP 規範 2026-07-28 版：Claude 與 ChatGPT 使用 Client ID Metadata Documents（CIMD），用自己的網址當身分，不需事先登記；Gemini 目前保守起見採預先註冊，由管理員發給 Client ID。動態註冊（DCR）在新規範已標為棄用，不實作。Token 撤銷放在後續階段：包含 /revoke 端點（自家 Web、APP 登出時呼叫），以及帳號停用或異常時由 OAuth Server 作廢該使用者所有 Refresh Token。本階段先以短效的 Access Token 控制風險。